## Slide 1: Mapping기능을 가진 최단거리 로봇
24-1 김태욱
24-1 박진호

## Slide 2: 목표
H/W
유격을 줄여 기구부적인 진동을 줄인다.
오차를 줄인 거리값이 실제 이동거리와 1%미만의 오차율을 가지게 한다.
엔코더와 가속도센서의 오차를 상호보완하여 하드웨어적인 한계를 최대한 극복한다.
PC에서 보낸 값에 따라 정확한 거리를 움직인다.
S/W
이동거리값과 센서값을 받아 그 값에 따른 벽면/장애물을 구성한다.
벽면/장애물의 위치에 따라 모바일로봇의 이동경로를 최소화하여 맵핑한다.
맵핑완료 후 현재위치와 목표지점까지의 최단거리 알고리즘을 구현한다.

## Slide 16: 요약
각 센서의 길이값에 따라 장애물의 유무를 판단하며 장애물을 표시한다.
이동방향은 각 셀의 중심에서 결정된다.
모든 셀이 채워지면 맵핑이 끝난다.
맵핑을 완료한 장소에서의 물건을 최단거리로 배달하는 알고리즘을 구현한다.

## Slide 17: 제약
셀단위로 구성되기 때문에 장애물의 실제 크기가 구별되지는 않는다.
벽은 모두 직선이며 벽면끼리는 수직이다.
로봇의 크기는 한 셀의 크기보다 작다.

## Slide 18
Window Programming
  UI –> C# Winform & OpenGL
  Mapping Calibration -> 픽셀화
  청소 알고리즘 -> 겹치는곳 최소한으로 빈틈없이
  최단거리 알고리즘 -> 청소가 끝난 후 도킹지점으로 최단거리로 이동
Hard Ware
  설계 및 제작->원형 엔코더dc모터 2개
  센서 회전 PSD – 8개 ->회전 안하고 PSD개수를 12개로 확장
  회전 할때 받아지는 데이터를 로봇 중심 좌표계로 일치->좌 우 엔코더값을 받아 GL상의 좌표계로 일치시키고, 로봇이 회전시에는 회전할때의 엔코더값을 받아 각도로 환산하여 좌표계를 일치한다.
윤덕진 HW장님

## Slide 19
윤덕진 HW장님
전체적으로 분야가 겹치지 않게 일정을 진행해야 한다. 각자의 분야는 각
자해결하고 통신쪽에서 맞혀본다.
Window Programming
  통신 패킷 구현 일정을 H/W와 맞춰야한다.
  맵핑시에 곡선인식도 목표로 하였으면 좋겠지만, 일단 제약사항을 벽면끼리의 각도는 수직이라고 가정한다.
  최단거리 알고리즘을 A-STAR와 Dijkstra 중 선택
  맵핑이 완료된 후 장애물의 위치가 바뀌었을때 다시 맵핑이 가능하게
Hard Ware
  설계 및 제작->설계를 최대한 빨리
  PSD 11개를 사용하는데 STM32F103 망고보드가 몇 채널까지 ADC포트를 쓸 수 있는가->144pin 보드를 사서 해결
  실제 맵을 제작할때 원하는 셀 크기만큼 선을 그어 표시해주면 최단거리알고리즘 구현시에 보는 사람들이 편하게 볼 수 있다.

## Slide 20
위치:
0xff
encoder
encode
Checksum
Sensor
0xfe
거리
Checksum
거리
거리
거리
---
ARM->PC
청소알고리즘:
0xff
직진
회전
Checksum
최단거리알고리즘
0xfe
직진
Checksum
PC->ARM
0xfd
90회전
Checksum
0xfd
45회전
Checksum
0xfe
직진
Checksum
0xfc
위치조정
Checksum

## Slide 21
  일정

## Slide 22
  일정